Analyzing EBR partitions manually

Use image1 for manual analysis

DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

Part	Slot	Start	End	Length	Description
000:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (#0)
001:	-------	0000000000	0000002047	0000002048	Unallocated
002:	000:000	0000002048	0000206847	0000204800	DOS FAT16 (0x06)
003:	000:001	0000206848	0000411647	0000204800	Win95 FAT32 (0x0b)
004:	000:002	0000411648	0000616447	0000204800	NTFS / exFAT (0x07)
005:	Meta	0000616448	0001023999	0000407552	DOS Extended (0x05)
006:	Meta	0000616448	0000616448	0000000001	Extended Table (#1)
007:	-------	0000616448	0000618495	0000002048	Unallocated
ET1	PE1	616448+2048(S1)=618496		L1=102400
008:	001:000	0000618496	0000720895	0000102400	DOS FAT16 (0x06)
009:	-------	0000720896	0000722943	0000002048	Unallocated
ET1	PE2	616448+106222(S2)=722670		L2=102674	(S2,L2) points Next DOS Extended
010:	Meta	0000722670	0000825343	0000102674	DOS Extended (0x05)
011:	Meta	0000722670	0000722670	0000000001	Extended Table (#2)
ET2	PE1	722670+274(S1)=722944		L1=102400
012:	002:000	0000722944	0000825343	0000102400	Win95 FAT32 (0x0b)
013:	-------	0000825344	0000827391	0000002048	Unallocated
ET2	PE2	616448+210772(S2)=827220		L2=102572	(S2,L2) points Next DOS Extended
014:	Meta	0000827220	0000929791	0000102572	DOS Extended (0x05)
015:	Meta	0000827220	0000827220	0000000001	Extended Table (#3)
ET3	PE1	827220+172(S1)=827392		L1=102400
016:	003:000	0000827392	0000929791	0000102400	Linux Swap / Solaris x86 (0x82)
017:	-------	0000929792	0000931839	0000002048	Unallocated
ET3	PE2	616448+315322(S2)=931770		L2=92230	(S2,L2) points Next DOS Extended
018:	Meta	0000931770	0001023999	0000092230	DOS Extended (0x05)
019:	Meta	0000931770	0000931770	0000000001	Extended Table (#4)
ET4	PE1	931770+70(S1)=931840		L1=92160
020:	004:000	0000931840	0001023999	0000092160	Linux (0x83)
ET4	PE2	S2=0		L2=0	PE2=0 or (S2,L2)=(0,0) means the end of the EBR list.

005:	Meta	0000616448	0001023999	0000407552	DOS Extended (0x05)
006:	Meta	0000616448	0000616448	0000000001	Extended Table (#1)

010:	Meta	0000722670	0000825343	0000102674	DOS Extended (0x05)
011:	Meta	0000722670	0000722670	0000000001	Extended Table (#2)

014:	Meta	0000827220	0000929791	0000102572	DOS Extended (0x05)
015:	Meta	0000827220	0000827220	0000000001	Extended Table (#3)

018:	Meta	0000931770	0001023999	0000092230	DOS Extended (0x05)
019:	Meta	0000931770	0000931770	0000000001	Extended Table (#4)